24 апреля 2024 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Поковки 8

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Почтовый адрес Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Адрес электронной почты Организатора: info@acron.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Ермолаева Кристина Александровна, тел.: +7 (8162) 99-77-81, e-mail: kermolaeva@vnov.acron.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): Поковки 8

Сведения о заказчике: ПАО "Акрон"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Поковка гр.IV d.170 L=500 ст.09Г2С т/обработка м/обработка тв.мат.НВ 120-179 +20С +475С KCV минус 40С пред.тек.-не менее 294 МПа пред.проч.-не менее 451 МПа удл.-не менее 24% сужение-не менее 59 Дж/см2 УЗК:ГОСТ 24507 100% гр.кач.2n СТО 00220227-006-2010 режимы т/обр. и дополн.испыт. | Поковка гр.IV КП294 d.170 L=500 ст.09Г2С ГОСТ 8479-70 необходим сертификат качества | 2.00 (шт) |
| Поковка гр.IV d.700 L=1500 ст.09Г2С т/обработка м/обработка тв.мат.НВ 120-179 +20С +475С KCV минус 40С пред.тек.-не менее 294 МПа пред.проч.-не менее 451 МПа удл.-не менее 24% сужение-не менее 45% KCV-не менее 59 Дж/см2 УЗК:ГОСТ 24507 100% гр.кач. 2n СТО 00220227-006-2010 режимы т/обр. и дополн.испыт. | заказ 903-605 | 1.00 (шт) |
| Поковка гр.IV КП215 d.350х1500 ст.20 т/обработка м/обработка тв.мат.НВ123-167 +20С,+475С, КСV минус40С УЗК:ГОСТ 24507 100% гр.кач.2n СТО 00220227-006-2010 режимы т/обр. и дополн. испыт. | заказ 903-580 | 1.00 (шт) |
| Поковка гр.II КП 345 420х1000 ст.35ХМ т/обработка м/обработка тв.мат.НВ 197-235 УЗК:ГОСТ 24507 100% гр.кач.2n ГОСТ 8479-70 режимы т/обработки | Сертификат | 1.00 (шт) |
| Поковка гр.IV КП 294 d.450 L=550 ст. 09Г2С т/обработка м/обаботка тв.мат.НВ 143-179 +20С +475С KCV минус 40С ГОСТ 8479-70 режимы т/обр. и дополн. испыт. | Поковка гр.IV КП 294 d.450 L=550 ст. 09Г2С ГОСТ 8479-70 необходим сертификат качества | 1.00 (шт) |
| Поковка гр.II КП 395 160х1500 ст.35Х т/обработка м/обработка тв.мат.НВ 187-229 УЗК:ГОСТ 24507 100% гр.кач.2n ГОСТ 8479-70 режимы т/обработки | Сертификат | 4.00 (шт) |
| Поковка гр.IV КП295 d.390 L=270 ст.09Г2С УЗК:2n по ГОСТ 24507-80 СТО 00220227-006-2010 | Поковка гр.IV КП295 d.390 L=270 ст.09Г2С ГОСТ 8479-70 необходим сертификат качества | 1.00 (шт) |
| Поковка гр.IV КП215 d.250х1000 ст.20 т/обработка м/обработка тв.мат.НВ 123-167 +20С +475С KCV минус 40С УЗК:ГОСТ 24507 100% гр.кач.2n СТО 00220227-006-2010 режимы т/обр. и дополн.испыт. | заказ 903-580 | 1.00 (шт) |
| Поковка гр.IV КП215 d.280х1500 ст.20 т/обработка м/обработка тв.мат.НВ 123-167 +20С +475С KCV минус 40С УЗК:ГОСТ 24507 100% гр.кач.2n СТО 00220227-006-2010 режимы т/обр. и дополн.испыт. | заказ 903-579 | 2.00 (шт) |
| Поковка гр.IV КП 215 d.450х1000 ст.20 т/обработка м/обработка тв.мат.НВ 123-167 УЗК:ГОСТ 24507 100% гр.кач. 2n ГОСТ 8479-80 режимы т/обр. и дополн.испыт. | заказ 903-580 | 1.00 (шт) |
| Поковка гр.IV d.520х1000 ст.12Х1МФ т/обработка м/обработка тв.мат.НВ 140-190 +20С +475С КСV минус 40С УЗК:ГОСТ 24507 100% гр.кач.2n СТО 00220227-006-2010 режимы т/обр. и дополн.испыт. | заказ 903-607 | 1.00 (шт) |
| Поковка гр.IV КП 395 d.410х500 ст.40Х т/обработка м/обработка тв.мат.НВ 187-229 УЗК:ГОСТ 24507 100% гр.кач. 2n ГОСТ 8479-70 режимы т/обр. и дополн.испыт. | Механические испытания согласно ГОСТ;Сертификат,маркировка на поковке ударным способом, обязательна. | 1.00 (шт) |
| Поковка гр.IV КП294 d.200х500 ст.09Г2С т/обработка м/обработка тв.мат.НВ 120-179 +20С +475С KCV минус 40С УЗК:ГОСТ 24507 100% гр.кач.2n СТО 00220227-006-2010 режимы т/обр. и дополн.испыт. | Поковка гр.IV КП294 d.200 L=500 ст.09Г2С ГОСТ 8479-70 необходим сертификат качества | 1.00 (шт) |
| Поковка гр.II КП 395 d.170х1500 35Х т/обработка м/обработка тв.мат.НВ 187-229 ГОСТ 24507 100% гр.кач.2n ГОСТ 8479-70 режимы т/обработки | Сертификат | 4.00 (шт) |
| Поковка гр.IV d.185х1200 ст.09Г2С т/обработка м/обработка тв.мат.HB 120-179 +20С +475С KCV минус 40С пред.тек.-не менее 294 МПа пред.проч.-не менее 451 МПа удл.-не менее 24% сужение-не менее 45% KCV-не менее 59 Дж/см2 УЗК:ГОСТ 24507-80 100% гр.кач. 2n СТО 00220227-006-2010 режимы т/обр. и дополн. испыт. | заказ 903-600 | 1.00 (шт) |
| Поковка гр.IV КП295 d.620 L=220 ст.09Г2С УЗК:2n по ГОСТ 24507-80 СТО 00220227-006-2010 | т/обработка м/обработка тв.мат.HB 120-179 +20С +475С KCV минус 40С пред.тек.-не менее 294 МПа пред.проч.-не менее 451 МПа удл.-не менее 24% сужение-не менее 45% KCV-не менее 59 Дж/см2 УЗК:ГОСТ 24507-80 100% гр.кач. 2n СТО 00220227-006-2010 режимы т/обр. и дополн. испыт. - заказ 903-640, 903-487 | 4.00 (шт) |
| Поковка гр.IV КП215 d.120х1200 ст.20 т/обработка м/обработка тв.мат.НВ 123-167 +20С +475С КСV минус 40С УЗК:ГОСТ 24507 100% гр.кач.2n СТО 00220227-006-2010 режимы т/обр. и дополн.испыт. | заказ 903-394, 903-389 | 1.00 (шт) |
| Поковка гр.II Т d.130х1000 ст.12Х1МФ т/обработка м/обработка тв.мат.НВ 140-192 +20C +450C УЗК:ГОСТ 24507 100% гр.кач.2n ОСТ 108.030.113-87 режимы т/обр. и дополн.испыт. | 903-389 | 1.00 (шт) |
| Поковка гр.IV d.250 L=2000 ст.09Г2С т/обработка м/обработка тв.мат.НВ 120-179 +20С +475С KCV минус 40С пред.тек.-не менее 294 МПа пред.проч.-не менее 451 МПа удл.-не менее 24% сужение-не менее 45% KCV-не менее 59 Дж/см2 УЗК:ГОСТ 24507 100% гр.кач. 2n СТО 00220227-006-2010 режимы т/обр. и дополн.испыт. | заказ 903-365 | 1.00 (шт) |
| Поковка гр.IV d.450 L=1500 ст.09Г2С т/обработка м/обработка тв.мат.НВ 120-179 +20С +475С KCV минус 40С пред.тек.-не менее 294 МПа пред.проч.-не менее 451 МПа удл.-не менее 24% сужение-не менее 45% KCV-не менее 59 Дж/см2 УЗК:ГОСТ 24507 100% гр.кач. 2n СТО 00220227-006-2010 режимы т/обр. и дополн.испыт. | заказы 902-46, 903-625 | 1.00 (шт) |
| Поковка гр.IV КП275 d.430х1500 ст.15ХМ т/обработка м/обработка тв.мат.НВ 156-197 +20С +400С УЗК:ГОСТ 24507 100% гр.кач.2п СТО 00220227-006-2010 режимы т/обр. и дополн.испыт. | заказ 903-365 | 1.00 (шт) |
| Поковка гр.IVК d.370х310 ХН32Т т/обр м/обр УЗК:Гр2n ГОСТ 24507-80 СТО 00220227-006-2010 режимы т/обр и доп. испыт. в сертификате | заказ 902-24 | 1.00 (шт) |
| Поковка гр.IV КП265 d.110х1000 ст.09Г2С т/обработка м/обработка тв.мат.НВ 120-179 +20С +200С KCV минус 40С УЗК:ГОСТ 24507 100% гр.кач.2n СТО 00220227-006-2010 режимы т/обр. и дополн.испыт. | заказы 903-456, 903-628 | 2.00 (шт) |
| Поковка гр.IV КП 245 190х360х520 ст.20 т/обработка м/обработка тв.мат.НВ 143-179 УЗК:ГОСТ 24507 100% гр.кач.2п ГОСТ 8479-70 режимы т/обр. и дополн. испыт. | заказ 903-411 | 2.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: Новгородская обл., г. Великий Новгород, производственная площадка ПАО "Акрон".

Срок поставки: Август 2024 г.

Условия поставки: Силами Поставщика. Стоимость транспортных расходов должна быть включена в стоимость продукции.

Условия оплаты: Отсрочка платежа.

Квалификационные требования к поставщику услуг: Поковки необходимо изготовить  с поставочным размером, указанным в наименовании поковки (РАЗМЕРЫ ПОСЛЕ М/О). Размеры поковок даны с необходимыми припусками, необходимыми для дальнейшей механической обработки в ПАО «Акрон».

ПРОШУ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ:

Покупатель вправе запросить у Поставщика подтверждение предоставления с поставкой протоколов проведенных испытаний, предусмотренных тех. запросом на изготовление поковки, и протоколы испытаний материала на мех. и хим. свойства, в соответствии со стандартом изготовления поковки. Предоставление данных документов указывается в Договоре поставки. В случае предложения импортных материалов данное требование обязательно к исполнению.

Дополнительные условия и требования: При отсутствии опыта поставок на ПАО "Акрон" прикладываем сведения по опыту поставок предлагаемой продукции, образцы сертификатов по предыдущим поставкам. При заполнении формы ТКП на электронно-торговой площадке обязательно указываем наименование завода-изготовителя.

При указании цены и сроков поставки необходимо учитывать то, что к поставке Вам может быть предложена только часть позиций лота, а не весь объем.

Доставка осуществляется автотранспортом, конструктивные особенности которого позволяют производить верхнюю или боковую разгрузку/погрузку.

ТОВАР ПОСТАВЛЯЕТСЯ НА ПАЛЛЕТАХ, ИЛИ ИНОЙ ТРАНСПОРТИРОВОЧНОЙ ТАРЕ.

Краткое описание изменений относительно предыдущей версии: продление времени для подачи ТКП

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 11.04.2024 17:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 06.05.2024 14:00:00

Место, дата и время рассмотрения предложений: г. Великий Новгород, 06.05.2024 14:00:00

Место, дата и время подведения итогов закупки: г. Великий Новгород / Москва, 10.05.2024 17:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.